Vérifier : intensité du signal sonore à fournir car non linéarité du signal sinon

Distorsion

étudier la modulation d’un signal avec sur un aspect électronique.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

La modulation d’une onde ce fait au moyens de deux signaux :
- Une onde modulante (BF) (message à délivrer)
- Une onde porteuse (HF) (moyens de « transport »)

Forme du signal modulant :
f_m ( t ) = A_m cos( %omega_m t + %varphi _m)

Forme du signal porteur :
f_p ( t ) = A_p cos( %omega_p t + %varphi_p )

avec %omega_m << %omega_p

Moduler, consiste à opérer un changement sur l’un des paramètre de f_p( t ) :

- Modulation d’amplitude se traduit par une action sur A_p
- Modulation de fréquence / pulsation se traduit par une action sur %omega_p
- Modulation de phase se traduit par une action sur %varphi_p

Il existe un indice m de modulation :
- si m <= 1 l’onde modulé ne change pas de signe
- si m>1 il y a surmodulation et l’onde modulé change de signe

Le taux de modulation peux s’écrire : m = { C -D } over { C + D }
avec f( t )_max = C = A( 1+m )
et f( t )_min = D = A( 1-m )

où A = A_0×A_p avec A0 le gain du modulateur.

En outre, la méthode du trapèze permet de connaître grossièrement la valeur de m :

Il suffit d’appliquer le signal modulé HF à l’entrée Y de l’oscilloscope et le signal BF en phase avec le signal modulant appliqué à l’entrée X.
En mode X-Y, on obtient :